## Slide 1
1. Otimização UTGCAB: inclusão da MARGEM
Descrição da Estratégia de Inclusão do Custo na Função Objetivo
Estudos de Casos
Aprimoramentos

## Slide 2
2. Análise do Custo
custo unitário da energia elétrica
número de consumidores relevantes de energia elétrica
potência requerida por cada consumidor relevante de energia elétrica (base diária)

## Slide 3
2. Análise do Custo
custo unitário do gás combustível
vazão demandada por cada consumidor de gás combustível (base diária)
número de consumidores de gás

## Slide 4
2. Análise do Custo
vazão de reposição do produto químico (base diária)
número de produtos químicos
custo unitário de produtos químicos [R$ / mil m3]

## Slide 5
2.1. Energia Elétrica
Levantamento do cálculo das potências dos compressores na Simulação Rigorosa
Aproximação do cálculo das potências em função linear da vazão de sucção dos compressores
Estudos de Análise de Sensibilidade no Simulador
Spreadsheet Hysys
Verificação das equações para cálculo das potências na simulação rigorosa
Comparação dos valores obtidos em relação aos da simulação rigorosa
Migração das Equações para a Simulação Essencial

## Slide 6
2.1. Energia Elétrica
Motocompressor: sistema | Unidade | TAG
Propano | URGN UPGN-II URLs-I/II/III | C-20501A/B/C C-21101A/B C-206/207/210-04
GNAP (interno à unidade) | URL-I URL-II URL-III | C-20602 C-20702 C-21002
Regeneração das peneiras moleculares | URL-I URL-II URL-III | C-20603A/B C-20703A/B C-21003A/B
Gás residual | URGN UPGN-II UPCGN-II UPCGN-III UPCGN-IV | C-20502A/B C-21102A/B C-29801A/B C-30001A/B C-30101A/B
MIX UTGCAB | ECOMP | 
SG-295 para URLs | ECOMP | C-33001A/B/C/D (2 alinhados)
Mantida correlação da simulação rigorosa para cálculo da potência
Mantida correlação da simulação rigorosa para cálculo da potência
Na Simulação Rigorosa foram utilizadas equações em função da vazão de carga das unidades

## Slide 7
2.1. Energia Elétrica
Motocompressor: sistema | Unidade | TAG
Propano | URGN UPGN-II URLs-I/II/III | C-20501A/B/C C-21101A/B C-206/207/210-04
GNAP (interno à unidade) | URL-I URL-II URL-III | C-20602 C-20702 C-21002
Regeneração das peneiras moleculares | URL-I URL-II URL-III | C-20603A/B C-20703A/B C-21003A/B
Gás residual | URGN UPGN-II UPCGN-II UPCGN-III UPCGN-IV | C-20502A/B C-21102A/B C-29801A/B C-30001A/B C-30101A/B
MIX UTGCAB | ECOMP | 
SG-295 para URLs | ECOMP | C-33001A/B/C/D (2 alinhados)
Na Simulação Rigorosa foram utilizadas as potências calculadas diretamente na simulação

## Slide 8
2.1. Energia Elétrica
Motocompressor: sistema | Unidade | TAG
Propano | URGN UPGN-II URLs-I/II/III | C-20501A/B/C C-21101A/B C-206/207/210-04
GNAP (interno à unidade) | URL-I URL-II URL-III | C-20602 C-20702 C-21002
Regeneração das peneiras moleculares | URL-I URL-II URL-III | C-20603A/B C-20703A/B C-21003A/B
Gás residual | URGN UPGN-II UPCGN-II UPCGN-III UPCGN-IV | C-20502A/B C-21102A/B C-29801A/B C-30001A/B C-30101A/B
MIX UTGCAB | ECOMP | 
SG-295 para URLs | ECOMP | C-33001A/B/C/D (2 alinhados)
Na Simulação Rigorosa foram utilizadas as potências calculadas diretamente na simulação
Potência calculada na Simulação Essencial: linear em relação à vazão de sucção
vazão de sucção do compressor
Coeficientes

## Slide 9
2.1. Energia Elétrica
Simulação Rigorosa
Simulação Essencial
Desvio %
Potência: 15 Equações Essencial + 7 Equações Rigorosa
Potência total sim. RIGOROSA
Potência total Essencial

## Slide 10
2.1. Energia Elétrica
Chart: Impacto % no Custo EE total
| K100-MIX | SG-295 para URLs | Propano: URGN | Propano: UPGN-II | Propano: URL-I | Propano: URL-II | Propano: URL-III | Peneira: URL-I | Peneira: URL-II | Peneira: URL-III | GNMP: URGN | GR: UPCGN 2 (A) | GR: UPCGN 2 (B) | GR: UPCGN 3 (A) | GR: UPCGN 3 (B) | GR: UPCGN 4 (A) | GR: UPCGN 4 (B) | GNAP: URL I | GNAP: URL II | GNAP: URL III | GR: UPGN II (A) | GR: UPGN II (B)
 | 0.69735 | 3.9511 | 2.0833 | 12.6838 | 6.2236 | 6.2254 | 6.2236 | 0.14888 | 0.14893 | 0.14888 | 0.43025 | 0.76554 | 0.71932 | 0.75093 | 0.92854 | 0.98836 | 1.2431 | 17.3935 | 16.9913 | 17.4444 | 1.61 | 2.1998

## Slide 11
2.2. Consumo de Gás
Levantamento do cálculo das vazões de GC na Simulação Rigorosa
Aproximação do cálculo das vazões em função linear da vazão de entrada dos equipamentos
Estudos de Análise de Sensibilidade no Simulador
Spreadsheet Hysys
Verificação das equações para cálculo das vazões de GC na simulação rigorosa
Comparação dos valores obtidos em relação aos da simulação rigorosa
Migração das Equações para a Simulação Essencial

## Slide 12
2.2. Consumo de Gás
Fornos
  URCO2
  UPGN2
  URLs
    T-01
    Regeneração
  UPCGNs
Turbocompressores
  ECOMP
Correlação linear em relação à vazão de alimentação da T01 e T02
Correlação linear em relação à vazão de alimentação da T01
Correlação linear em relação à vazão de alimentação da carga da URL
vazão de entrada
Coeficientes

## Slide 13
2.2. Consumo de Gás
Simulação Rigorosa
Simulação Essencial
Desvio %
Vazão CG: 7 Equações Essencial + 9 Equações Rigorosa

## Slide 14
2.2. Consumo de Gás
Chart: Impacto % no Custo GC total
| UPGN II: T-01 | UPGN II: T-02 | URL I: T-01 | URL I: Regen | URL II: T-01 | URL II: Regen | URL III: T-01 | URL III: Regen | URCO2 | UPCGN II: T-01 | UPCGN II: T-02 | UPCGN III: T-01 | UPCGN III: T-02 | UPCGN IV: T-01 | UPCGN IV: T-02 | B. TURBOCOMPRESSORES
 | 3.8432 | 6.2269 | 5.2937 | 2.1132 | 5.4347 | 2.1139 | 5.2892 | 2.1132 | 16.5405 | 0.93175 | 1.8424 | 1.0902 | 1.3351 | 1.4101 | 1.6896 | 42.7322

## Slide 15
2.3. Comparação Simulações Rigorosa x Essencial (ponto base)
Rigorosa | Caso base_Rigorosa | Caso_base_Essencial | Desvio %
299to295 | 931974,4885 | 9,32E+05 | 0,0000
GASDUC-II | 1300000 | 1,30E+06 | 0,0000
MIX UTGCAB | 3333185,78 | 3,33E+06 | 0,0000
295toUPGN | 0 | 0,00E+00 | 0,0000
299toUPGN | 42000 | 4,20E+04 | 0,0000
URCO2toU211 | 0 | 0,00E+00 | 0,0000
BypassU211 | 4158000 | 4,16E+06 | 0,0000
Carga URGN | 2000000 | 2,00E+06 | 0,0000
Carga URL I | 4500000 | 4,19E+06 | -6,8415
Carga URL III | 4300000 | 4,19E+06 | -2,5086
TEE_GR_UPGN | 0 | 0,00E+00 | 0,0000
TEE_GR_URGN | 0,5 | 0,00E+00 | -100,0000
Carga URL II | 3831399,765 | 4,19E+06 | 9,4151
Carga UPGN II | 4200000 | 4,20E+06 | 0,0000
295toURLs | 146683,0253 | 1,47E+05 | 0,0000
299toURLs | 1029443,929 | 1,03E+06 | 0,0000
302toURLs | 11446825,4 | 1,14E+07 | 0,0000
Receita [R$/dia] | Caso base_Rigorosa | Caso_base_Essencial | Desvio %
GasDeVenda | 54633093,64 | 5,52E+07 | 1,04
GASDUC II | 4135900,761 | 4,02E+06 | -2,73
LGN | 4700029,27 | 5,68E+06 | 20,94
GLP | 1649281,926 | 1,59E+06 | -3,59
C5+ | 1110394,124 | 1,04E+06 | -6,79
Total | 6,62E+07 | 6,75E+07 | 1,97
Custo [R$/dia] | Caso base_Rigorosa | Caso_base_Essencial | Desvio %
energiaEletrica | 309950,6265 | 3,03E+05 | -2,13
gasCombustivel | 225170,4469 | 2,22E+05 | -1,31
produtosQuimicos | 18036,27363 | 1,70E+04 | -5,76
Total | 5,53E+05 | 5,43E+05 | -1,91

## Slide 16
3.1 Estudo de Caso-1
Considerações:
Especificações das Unidades de acordo com o arquivo jason de entrada atual.
Custos de Oportunidades do arquivo jason de entrada atual:
(c) Carga : (d) Disponibilidade máxima das Unidades:
Produto | Custo de Oportunidade
GASDUC | 14,2194
GV | 15,0198
LGN | 5,7737
GLP | 8,5499
C5+ | 13,072
Coletor | Vazão [m3/dia]
SG-295 | 2,1·106
SG-299 | 2,1·106
SG-302 | 1,91·107
TOTAL | 2,33·107
Unidade | Disponibilidade [m3/dia]
GASDUC | 1,3·106
CARGA MIX | 4,0·106
UPGN | 4,2·106
URGN | 2,0·106
URL | 1,29·107

## Slide 17
3.1 Estudo de Caso-1
(A) Maximização da Receita
Rigorosa | Caso base_Rigorosa | Otimizado_RIGOROSA | Variação (%)
299to295 | 931974,4885 | 904592,35 | -2,94
GASDUC-II | 1300000 | 1300000 | 0,00
MIX UTGCAB | 3333185,78 | 4000000 | 20,01
295toUPGN | 0 | 0 | 0,00
299toUPGN | 42000 | 0 | 0,00
URCO2toU211 | 0 | 0 | 0,00
BypassU211 | 4158000 | 4200000 | 1,01
Carga URGN | 2000000 | 2000000 | 0,00
Carga URL I | 4500000 | 4180956,907 | -7,09
Carga URL III | 4300000 | 3995136,6 | -7,09
TEE_GR_UPGN | 0 | 0 | 0,00
TEE_GR_URGN | 0,5 | 0,5 | 0,00
Carga URL II | 3831399,765 | 3803186,745 | -0,74
Carga UPGN II | 4200000 | 4200000 | 0,00
295toURLs | 146683,0253 | 125986,1762 | -14,11
299toURLs | 1029443,929 | 1098826,067 | 6,74
302toURLs | 11446825,4 | 10746543,45 | -6,12
Receita [R$/dia] | Caso base_Rigorosa | Otimizado_RIGOROSA | Variação (%)
GasDeVenda | 54633093,64 | 55378492,07 | 1,36
GASDUC II | 4135900,761 | 4138764,113 | 0,07
LGN | 4700029,27 | 4430445,073 | -5,74
GLP | 1649281,926 | 1655902,111 | 0,40
C5+ | 1110394,124 | 1113091,313 | 0,24
Total | 6,62E+07 | 6,67E+07 | 0,74
Margem [R$/dia] | Caso base_Rigorosa | Otimizado Rigorosa | Variação (%)
Total | 6,57E+07 | 6,62E+07 | 0,76
Restrições | Caso base_Rigorosa | Otimizado Rigorosa | Variação(%)
carga_GASDUC | 1300000 | 1300000 | 0,00
carga_MIX_UTGCAB | 3333185,78 | 4000000 | 20,01
carga_UPGN_II | 4200000 | 4200000 | 0,00
carga_URGN | 2000000 | 2000000 | 0,00
carga_URLs | 12631399,76 | 11979280,25 | -5,16
carga_UPCGNs | 2868,984022 | 2894,437265 | 0,89
Direção da Otimização: diminuir carga das URLs e aumentar carga MIX
Custo [R$/dia] | Caso base_Rigorosa | Otimizado Rigorosa | Variação OTM-BASE (Rigorosa)
energiaEletrica | 309950,6265 | 298906,878 | -3,56
gasCombustivel | 225170,4469 | 226703,4623 | 0,68
produtosQuimicos | 18036,27363 | 17558,85911 | -2,65
Total | 5,53E+05 | 5,43E+05 | -1,81

## Slide 18
3.1 Estudo de Caso-1
(B) Minimização do Custo
Direção da Otimização: diminuir carga das URLs e aumentar carga MIX
Rigorosa | Caso base_Rigorosa | Otimizado_RIGOROSA | Variação(%)
299to295 | 931974,49 | 904591,42 | -2,94
GASDUC-II | 1300000,00 | 1300000,00 | 0,00
MIX UTGCAB | 3333185,78 | 4000000,00 | 20,01
295toUPGN | 0,00 | 0,00 | 0,00
299toUPGN | 42000,00 | 0,00 | -100,00
URCO2toU211 | 0,00 | 0,00 | 0,00
BypassU211 | 4158000,00 | 4200000,00 | 1,01
Carga URGN | 2000000,00 | 2000000,00 | 0,00
Carga URL I | 4500000,00 | 4180957,22 | -7,09
Carga URL III | 4300000,00 | 3995136,90 | -7,09
TEE_GR_UPGN | 0,00 | 0,00 | 0,00
TEE_GR_URGN | 0,50 | 0,50 | 0,00
Carga URL II | 3831399,76 | 3802989,14 | -0,74
Carga UPGN II | 4200000,00 | 4200000,00 | 0,00
295toURLs | 146683,03 | 125788,53 | -14,24
299toURLs | 1029443,93 | 1098827,00 | 6,74
302toURLs | 11446825,40 | 10746543,45 | -6,12
Receita [R$/dia] | Caso base_Rigorosa | Otimizado_Rigorosa | Variação(%)
GasDeVenda | 54600000,00 | 55377344,76 | 1,36
GASDUC II | 4140000,00 | 4138703,90 | 0,07
LGN | 4700000,00 | 4430049,99 | -5,74
GLP | 1650000,00 | 1655910,44 | 0,40
C5+ | 1110000,00 | 1113097,91 | 0,24
Total | 66200000,00 | 66715106,99 | 0,73
Custo [R$/dia] | Caso base_Rigorosa | Otimizado_Rigorosa | Variação(%)
energiaEletrica | 310000,00 | 298896,60 | -3,57
gasCombustivel | 225000,00 | 226698,75 | 0,68
produtosQuimicos | 18000,00 | 17558,83 | -2,65
Total | 553000,00 | 543154,19 | -1,81
Margem [R$/dia] | Caso base_Rigorosa | Otimizado_Rigorosa | Variação OTM-BASE (Rigorosa)
Total | 6,57E+07 | 6,62E+07 | 0,75
Restrições | Caso base_Rigorosa | Otimizado Rigorosa | Variação(%)
carga_GASDUC | 1300000,00 | 1300000,00 | 0,00
carga_MIX_UTGCAB | 3330000,00 | 4000000,00 | 20,01
carga_UPGN_II | 4200000,00 | 4200000,00 | 0,00
carga_URGN | 2000000,00 | 2000000,00 | 0,00
carga_URLs | 12600000,00 | 11979083,26 | -5,16
carga_UPCGNs | 2870,00 | 2894,32 | 0,88

## Slide 19
3.1 Estudo de Caso-1
(C) Maximização da Margem
Direção da Otimização: diminuir carga das URLs e aumentar carga MIX
Rigorosa | Caso base_Rigorosa | Otimizado_RIGOROSA | Variação(%)
299to295 | 932000,00 | 905000,00 | -2,94
GASDUC-II | 1300000,00 | 1300000,00 | 0,00
MIX UTGCAB | 3330000,00 | 4000000,00 | 20,01
295toUPGN | 0,00 | 0,00 | 0,00
299toUPGN | 42000,00 | 0,00 | -100,00
URCO2toU211 | 0,00 | 0,00 | 0,00
BypassU211 | 4160000,00 | 4200000,00 | 1,01
Carga URGN | 2000000,00 | 2000000,00 | 0,00
Carga URL I | 4500000,00 | 4180000,00 | -7,09
Carga URL III | 4300000,00 | 4000000,00 | -7,09
TEE_GR_UPGN | 0,00 | 0,00 | 0,00
TEE_GR_URGN | 0,50 | 0,50 | 0,00
Carga URL II | 3830000,00 | 3800000,00 | -0,74
Carga UPGN II | 4200000,00 | 4200000,00 | 0,00
295toURLs | 147000,00 | 126000,00 | -14,15
299toURLs | 1030000,00 | 1100000,00 | 6,74
302toURLs | 11400000,00 | 10700000,00 | -6,12
Receita [R$/dia] | Caso base_Rigorosa | Otimizado_Rigorosa | Variação(%)
GasDeVenda | 54600000,00 | 55400000,00 | 1,36
GASDUC II | 4140000,00 | 4140000,00 | 0,07
LGN | 4700000,00 | 4430000,00 | -5,74
GLP | 1650000,00 | 1660000,00 | 0,41
C5+ | 1110000,00 | 1110000,00 | 0,27
Total | 66200000,00 | 66700000,00 | 0,74
Custo [R$/dia] | Caso base_Rigorosa | Otimizado_Rigorosa | Variação(%)
energiaEletrica | 310000,00 | 298902,82 | -3,56
gasCombustivel | 225000,00 | 226702,96 | 0,68
produtosQuimicos | 18000,00 | 17558,90 | -2,65
Total | 553000,00 | 543164,68 | -1,81
Margem [R$/dia] | Caso base_Rigorosa | Otimizado_Rigorosa | Variação(%)
Total | 6,57E+07 | 6,62E+07 | 0,76
Restrições | Caso base_Rigorosa | Otimizado_Rigorosa | Variação(%)
carga_GASDUC | 1,30E+06 | 1300000 | 0,00
carga_MIX_UTGCAB | 3,33E+06 | 4000000 | 20,01
carga_UPGN_II | 4,20E+06 | 4200000 | 0,00
carga_URGN | 2,00E+06 | 2000000 | 0,00
carga_URLs | 1,26E+07 | 11979220,84 | -5,16
carga_UPCGNs | 2,87E+03 | 2894,446335 | 0,89

## Slide 20
3.1 Estudo de Caso-1
Resumo CASO-I
 | max RECEITA | min CUSTO | max MARGEM
Receita [R$/dia] | Otimizado_Rigorosa | Otimizado_Rigorosa | Otimizado_Rigorosa
GasDeVenda | 55378492,07 | 55377344,76 | 55378381,03
GASDUC II | 4138764,11 | 4138703,90 | 4138763,09
LGN | 4430445,07 | 4430049,98 | 4430418,43
GLP | 1655902,11 | 1655910,43 | 1656058,31
C5+ | 1113091,31 | 1113097,91 | 1113397,41
Total | 66716694,68 | 66715106,99 | 66717018,26
 | max RECEITA | min CUSTO | max MARGEM
Custo [R$/dia] | Otimizado_Rigorosa | Otimizado_Rigorosa | Otimizado_Rigorosa
energiaEletrica | 298906,88 | 298896,60 | 298902,82
gasCombustivel | 226703,46 | 226698,75 | 226702,96
produtosQuimicos | 17558,86 | 17558,83 | 17558,90
Total | 543169,20 | 543154,19 | 543164,68
 | max RECEITA | min CUSTO | max MARGEM
Margem [R$/dia] | Otimizado_Rigorosa | Otimizado_Rigorosa | Otimizado_Rigorosa
Total | 66173525,48 | 66171952,80 | 66173853,58
Maior Receita
Menor Custo
Maior Margem
A
B
C

## Slide 21
3.1 Estudo de Caso-2
Considerações:
Especificações das Unidades de acordo com o arquivo jason de entrada atual.
Custos de Oportunidades do arquivo jason de entrada atual:
(c) Carga : (d) Disponibilidade máxima das Unidades:
Produto | Custo de Oportunidade
GASDUC | 4,27
GV | 5,08
LGN | 8,43
GLP | 11,59
C5+ | 13,182
Coletor | Vazão [m3/dia]
SG-295 | 2,1·106
SG-299 | 2,1·106
SG-302 | 1,91·107
TOTAL | 2,33·107
Unidade | Disponibilidade [m3/dia]
GASDUC | 1,3·106
CARGA MIX | 4,0·106
UPGN | 4,2·106
URGN | 2,0·106
URL | 1,29·107

## Slide 22
3.1 Estudo de Caso-2
(B) Minimização do Custo
Direção da Otimização: Diminuir carga das URLs e aumentar MIX_UTGCAB
Rigorosa | Caso base_Rigorosa | Otimizado_RIGOROSA | Variação(%)
299to295 | 931974,4885 | 904591,42 | -2,94
GASDUC-II | 1300000 | 1300000 | 0
MIX UTGCAB | 3333185,78 | 4000000 | 20,01
295toUPGN | 0 | 0,000001 | 0
299toUPGN | 42000 | 0,000001 | -100
URCO2toU211 | 0 | 0 | 0
BypassU211 | 4158000 | 4200000 | 1,01
Carga URGN | 2000000 | 2000000 | 0
Carga URL I | 4500000 | 4180957,221 | -7,09
Carga URL III | 4300000 | 3995136,9 | -7,09
TEE_GR_UPGN | 0 | 0 | 0
TEE_GR_URGN | 0,5 | 0,5 | 0
Carga URL II | 3831399,765 | 3802903,977 | -0,74
Carga UPGN II | 4200000 | 4200000 | 0
295toURLs | 146683,0253 | 125703,4689 | -14,3
299toURLs | 1029443,929 | 1098826,997 | 6,74
302toURLs | 11446825,4 | 10746543,45 | -6,12
Receita [R$/dia] | Caso base | Caso otimizado | Variação(%)
gasDeVenda | 18478016,73 | 18729675,75 | 1,36
GASDUC II | 1241986,037 | 1242826,325 | 0,07
LGN | 6862366,723 | 6468130,046 | -5,74
GLP | 2235719,426 | 2244903,422 | 0,41
C5+ | 1119738,016 | 1122782,47 | 0,27
Total | 29937826,93 | 29808318,01 | -0,43
Custo [R$/dia] | Caso base | Caso otimizado | Variação(%)
energiaEletrica | 309950,6265 | 298891,9824 | -3,57
gasCombustivel | 225170,4469 | 226697,9534 | 0,68
produtosQuimicos | 21574,46339 | 21097,33579 | -2,21
Total | 556695,5368 | 546687,2716 | -1,80
Restrições | Caso base | Caso otimizado | Variação(%)
carga_GASDUC | 1300000 | 1300000 | 0,00
carga_MIX_UTGCAB | 3333185,78 | 4000000 | 20,01
carga_UPGN_II | 4200000 | 4200000 | 0,00
carga_URGN | 2000000 | 2000000 | 0,00
carga_URLs | 12631399,76 | 11978998,1 | -5,16
carga_UPCGNs | 2868,984022 | 2894,332138 | 0,88
[R$/dia] | Caso base | Caso otimizado | Desvio
Total | 29381131,4 | 29261630,74 | -0,41

## Slide 23
3.1 Estudo de Caso-2
(c) Maximização da Margem
Direção da Otimização: Aumentar carga das URLs e diminuir GASDUC
Rigorosa | Caso base_Rigorosa | Otimizado_RIGOROSA | Variação(%)
299to295 | 931974,4885 | 2012522,2 | 115,94
GASDUC-II | 1300000 | 1000000 | -23,08
MIX UTGCAB | 3333185,78 | 3366500,5 | 1,00
295toUPGN | 0 | 1389020,7 | 0,00
299toUPGN | 42000 | 0,000001 | -100,00
URCO2toU211 | 0 | 0 | 0,00
BypassU211 | 4158000 | 2810979,3 | -32,40
Carga URGN | 2000000 | 2000000,05 | 0,00
Carga URL I | 4500000 | 4500000 | 0,00
Carga URL III | 4300000 | 4300000 | 0,00
TEE_GR_UPGN | 0 | 0 | 0,00
TEE_GR_URGN | 0,5 | 0,5 | 0,00
Carga URL II | 3831399,765 | 3973332,129 | 3,70
Carga UPGN II | 4200000 | 4200000 | 0,00
295toURLs | 146683,0253 | 28651,93462 | -80,47
299toURLs | 1029443,929 | -9103,782724 | -100,88
302toURLs | 11446825,4 | 12744717,81 | 11,34
Receita [R$/dia] | Caso base | Caso otimizado | Variação(%)
gasDeVenda | 18478016,73 | 18758178,33 | 1,52
GASDUC II | 1241986,037 | 945130,7141 | -23,90
LGN | 6862366,723 | 7007405,311 | 2,11
GLP | 2235719,426 | 2269894,405 | 1,53
C5+ | 1119738,016 | 1151883,589 | 2,87
Total | 29937826,93 | 30132492,35 | 0,65
Custo [R$/dia] | Caso base | Caso otimizado | Variação(%)
energiaEletrica | 309950,6265 | 315847,5432 | 1,90
gasCombustivel | 225170,4469 | 228134,5097 | 1,32
produtosQuimicos | 21574,46339 | 22868,98041 | 6,00
Total | 556695,5368 | 566851,0333 | 1,82
Restrições | Caso base | Caso otimizado | Variação(%)
carga_GASDUC | 1300000 | 1000000 | -23,076923
carga_MIX_UTGCAB | 3333185,78 | 3366500,5 | 0,999486
carga_UPGN_II | 4200000 | 4200000 | 0,000000
carga_URGN | 2000000 | 2000000,05 | 0,000003
carga_URLs | 12631399,76 | 12773332,13 | 1,123647
carga_UPCGNs | 2868,984022 | 2444,025876 | -14,812148
[R$/dia] | Caso base | Caso otimizado | Desvio
Total | 29381131,4 | 29565641,31 | 0,627987796

## Slide 24
3.1 Estudo de Caso-1
Resumo CASO-II
 | min CUSTO | max MARGEM
Receita [R$/dia] | Otimizado_Rigorosa | Otimizado_Rigorosa
GasDeVenda | 18729675,75 | 18758178,33
GASDUC II | 1242826,325 | 945130,7141
LGN | 6468130,046 | 7007405,311
GLP | 2244903,422 | 2269894,405
C5+ | 1122782,47 | 1151883,589
Total | 29808318,01 | 30132492,35
 | min CUSTO | max MARGEM
Custo [R$/dia] | Otimizado_Rigorosa | Otimizado_Rigorosa
energiaEletrica | 298891,9824 | 315847,5432
gasCombustivel | 226697,9534 | 228134,5097
produtosQuimicos | 21097,33579 | 22868,98041
Total | 546687,2716 | 566851,0333
 | min CUSTO | max MARGEM
Margem [R$/dia] | Otimizado_Rigorosa | Otimizado_Rigorosa
Total | 29261630,74 | 29565641,31
Maior Receita
Menor Custo
Maior Margem
B
C

## Slide 25
4 Implementação Custos de Energia Elétrica